## Slide 1
Frédéric Monette, ing., Ph.D., STEPPE-ETS
Mathias Glaus, ing., Ph.D., STEPPE-ETS
André P. Plamondon, ing. f., Ph.D.
Évaluation de l’effet de coupes forestières sur l’apport en phosphore dans les cours d’eau
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet I, Type 3)
Ministère des Ressources naturelles (MRN)
[2009-2012]

## Slide 2: PLAN DE LA PRÉSENTATION
Contexte de l’étude
Approche de travail & méthodologie
Principaux résultats
Synthèse / conclusion

## Slide 3: BLOOM ALGUAL
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
[Source: http://www.destinationknowlton.com]
Bloom algal
Température
Nutriments : phosphore (P) en particulier
Sources de nutriments
potentielles
Fosses septiques
Agriculture
Stations d’épuration
Coupes forestières
…

## Slide 4: APPORT EN PHOSPHORE
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
1
3
2
[Source: http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/rivieres/annexes.htm ]
1
3
2
Teneur en P du sol
Couvert végétal
Transport du P
température, turbidité, couleur, pH

## Slide 5: DÉMARCHE GÉNÉRALE
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Récolte forestière
Année 1 : permet d’évaluer la différence intrinsèque (= « calage »)
Années 2 @ 4 : mesure de l’effet de la coupe
Années 2 @ 4 : mesure de l’évolution de l’effet (si présent)
Méthode des « bassins jumelés »
Bassin traité
Bassin non traité
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
10 20
15 20
10 25
20 15

## Slide 6: CRITÈRES DE SÉLECTION
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
CRITÈRES DE CHOIX DES SITES:
Accessibilité des bassins « témoins » et « traités »
Dimension des bassins
Calendrier du plan quinquennal de récolte
Types de récoltes prévues (représentativité)
Similarité : topographie, sol, végétation
Écoulement permanent des cours d’eau

## Slide 7: SÉLECTION DES SITES
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Ouareau
TA|A1
Cenelle
TE|E1|E2
Baribeau
TF|F1
Mc Guire
TG|G1|G2

## Slide 8
(Dépend du
Couvert)
CPE : coupe progressive d’ensemencement
CJ : coupe de jardinage
CPRS : coupe avec protection de la régénération et des sols
AÉC : aire équivalente de coupe

## Slide 9
Secteur | Bassin versant | Superficie (ha) | Type de coupe | (% AÉC)
McGuire | G1 | 29,8 | Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) | 68,4
McGuire | G3 | 57,1 |  | 21,5
CPRS

## Slide 10
Secteur | Bassin versant | Superficie (ha) | Type de coupe | (% AÉC)
Ouareau | TA | 30,8 | Coupe Progressive d’ensemencement (≈ CPRS avec arbres semenciers) (ou coupe progressive irrégulière) | 19
Ouareau | A1 | 6,7 |  | 7
Coupe progressive
d’ensemencement 90 %
Coupe progressive
d’ensemencement 60 %

## Slide 11
Secteur | Bassin versant | Superficie (ha) | Type de coupe | Récolte ha (% AÉC)
Jardinage 35 %
Exemple: Coupe ensemencement 75 %
AIRE ÉQUIVALENTE DE COUPE | Aire coupée | Aire équiv.
Si... CPRS (coupe de référence) | 34 ha | 34 ha
CPE sur 25 % de 34 ha (≈référence) | 8,5 ha | 8,5 ha
CJ sur 75 % de 34 ha (TREC = 0,35) (équivalent 25,5 ha x 0,35) | 25,5 ha | 8,9 ha
Aire équivalente à CPRS 17,4 ha/79,1 ha = 22 % | Total = | 17,4 ha
Cenelle | E1 | 79,1 | CPE: Coupe Progressive d’ensemencement sur 25 % de l’aire CJ: Coupe de jardinage - extraction 35 % du volume | 34 ha (22 %)
Cenelle | E2 | 47,7 | CPRS: Coupe protection régénération et sols 25 % de l’aire CJ: Coupe de jardinage - extraction 24 % du volume | 9,9 ha (10,6 %)

## Slide 12
Secteur | Bassin versant | Superficie (ha) | Type de coupe | (% AÉC)
Baribeau | F1 | 42,0 | Coupe de jardinage - extraction 50 % du volume (TREC entre 0,35 et 1,00 ≈ 0,49) | 20
Coupe jardinage

## Slide 13: ÉCHANTILLONNAGE
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Echantillonnage:
Ponctuel : temps sec/pluvieux (env. 1 / semaine)
Dynamique : événements pluvieux (aléatoire)
Temps en heures
précipitation
Échantillonnage au cours d’un épisode pluvieux

## Slide 14: ÉCHANTILLONNAGE débits
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Sens du courant
Règle
Moulinet

## Slide 15: ANALYSES 601+271 échantillons
Paramètres évalués | Commentaire
Mesuré sur le terrain | 
Niveau d’eau ou débit | Règle ou appareil
pH | Lecteur
Température (°C) | Thermomètre
Analysé en laboratoire | 
Phosphore total (mg-P/L) | Échantillon brut
Phosphore dissous (mg-P/L) | Échantillon filtré
Phosphore particulaire | Calcul
Turbidité | Échantillon brut
Couleur apparente | Échantillon brut
Couleur vraie | Échantillon filtré

## Slide 16
RÉSULTATS

## Slide 17: RÉSULTATS Écoulement
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
A
B
Exutoire
[L/(sha)]

## Slide 18: RÉSULTATS corrélations débit vs paramètres
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
(Filtré)
(Filtré)

## Slide 19: RÉSULTATS corrélations débit vs phosphore
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Débit
[P]

## Slide 20: RÉSULTATS corrélations débit vs phosphore
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Débit
[P]

## Slide 21: RÉSULTATS corrélations débit vs phosphore
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Débit
[P]

## Slide 22: RÉSULTATS Phosphore
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse

## Slide 23: RÉSULTATS Ptotal  référence milieu naturel
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
-0,010
0,010
mg-P/L
0
Variabilité naturelle

## Slide 24: RÉSULTATS Ptotal  réponses des « traités »
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
-0,010
+0,010
mg-P/L
0
Variabilité naturelle

## Slide 25: RÉSULTATS P dissous / particulaire
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
72% P dissous
61 cas
où Ppart/Ptot > 50%
dont 40% n’est pas associé à un épisode pluie

## Slide 26: RÉSULTATS Pdissous réponses des « traités »
Aucun
dépassement
de seuil
-0,005
+0,005
mg-P/L
0
Variabilité naturelle
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse

## Slide 27: RÉSULTATS flux Ptotal  réponses des « traités »
-0,022
+0,022
kg-P/ha/an
0
Variabilité naturelle
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Flux de P total en kg-P/ha/an

## Slide 28: RÉSULTATS mise en contexte  résultats P
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse

## Slide 29
RÉSULTATS
Autres paramètres
Couleur
Turbidité
Température
pH

## Slide 30: RÉSULTATS couleur apparente
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse

## Slide 31: RÉSULTATS couleur apparente  particularités
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse

## Slide 32: RÉSULTATS couleur apparente
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
-14,2
+14,2
Unité Pt-Co
0
Variabilité naturelle

## Slide 33: RÉSULTATS turbidité
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
-1,79
+1,79
UTN
0
Variabilité naturelle

## Slide 34: CONCLUSION Faits-saillants
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Changements observés de Ptotal trop faibles pour les attribuer à la récolte forestière plutôt qu’à la variabilité naturelle
Aucune relation entre les effets de la coupe et l’aire équivalente de coupe
 valable également pour le site G1 McGuire avec 68 % de coupe
Aucun effet significatif pour Pdissous
Ptotal composé à 72 % de Pdissous
Pointes observées de Pparticulaire : pas systématiquement reliées à des épisodes de pluie
Faible corrélation entre le débit d’eau et la fraction particulaire de Ptotal
Concentrations de phosphore (mg-P/L)
Flux de phosphore (kg-P/ha/an)
Aucune augmentation constatée (i.e. sous la variabilité naturelle)

## Slide 35: CONCLUSION Faits-saillants
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Fraction soluble (couleur vraie) compose la grande majorité de la couleur totale (couleur apparente)
Aucune augmentation constatée (i.e. sous la variabilité naturelle)
 Sauf le site F1de Baribeau en 2011 : + 30,1 unités Pt-Co
 Sauf le site A1 de Ouareau : - 15,4 unités Pt-Co
 Tendance à une légère diminution suite aux coupes
Même comportement pour la couleur vraie
Couleur apparente
Turbidité
2 augmentations (G1 et G3 de McGuire en 2011) et 1 diminution (E1 de Cenelle en 2012) dépassent les variations naturelles
 dues potentiellement à des pointes instantanées de turbidité

## Slide 36: CONCLUSION Faits-saillants
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Pas d’effet significatif constaté (maintien de la température à 1oC de sa valeur naturelle)
Fortes corrélations entre les bassins traités et témoins
Température
pH
Effets variables sur l’ensemble des sites traités :
 augmentation l’année suivant la coupe
 diminution généralisée à la 4e année
Mêmes tendances pour les sites témoins
Peu corrélés aux paramètres de qualité d’eau
Certains degrés de corrélation avec la couleur lors d’échantillonnages dynamiques d’épisodes pluvieux
Débit

## Slide 37: CONCLUSION GÉNÉRALE
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Pratiques de coupe
Reproduction des peuplements et des paysages
Techniques peu agressives (végétation laissée en place)
Pratiques surtout hivernales
Minimisation des ornières
Conservation des lisières le long des berges
Présence d’oxydes de fer (podzols des Laurentides)
fixation du phosphore
Variations de concentrations « témoins vs traités » trop faibles par rapport aux variabilités naturelles pour les attribuer avec certitude aux activités forestières

## Slide 38: CONCLUSION GÉNÉRALE
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Mise en perspective
Moyenne : 0,011 mg-P/L pour sites traités
Moyenne : 0,015 mg-P/L pour sites témoins et sites traités avant coupe
Inférieures à 0,030 mg-P/L du critère de qualité d’eau du MDDEFP
Valeurs de concentration (mg-P/L) ou de flux massiques (kg-P/ha/an) comparables à celles observées de forêts du sud-est du Canada
Autres apports en phosphore
Atmosphériques : ≈ 0,060 kg-P/ha/an au sud-ouest de St-Donat (Carignan et al., 2007) vs +/- 0,013 kg-P/ha/an au site Mc Guire
Champs d’épuration
Fosses septiques
Stations d’épuration
Aménagement des voies publiques ou privées
Exploitation des voies
Changements climatiques

## Slide 39: CONCLUSION GÉNÉRALE
Contexte | Approche méthodologique | Résultats | Synthèse
Autres apports en phosphore (exemple)
Bassin versant de la rivière Jean-Noël (Charlevoix)
Charge relative en Phosphore total (suppose même débit spécifique)
Utilisations | Aire bassin (ha) | Période | Concentration (mg-P/L) | Charge relative (Unités)
100 % forêt (quelques maisons en construction près de la tête) | 360 | 2010 et 2013 | 0,027 | 1
50 % forêt et 50 % agricole | 321 | 2012 et 2013 | 0,065 | 2,1
96 % forêt –traitement des résidus de fosses septiques – étangs décantation | 86 | 2010 à 2013 | 0,064 | > 0,6 (+ eau apportée)
47 % agricole – usine municipale de traitement des eaux usées – étangs de décantation (sans alun) | 535 | 2012 et 2013 | 0,111 (0,05 en amont) | > 6,1 (+ eau du réseau municipal)
37 % agricole, lac chalets, usine municipale, village | 1958 | 2010 | 0,053 | > 10,7 (+ eau du réseau municipal)

## Slide 40
MERCI DE VOTRE ATTENTION